## Slide 1: PHITS
応用実習用資料
Medical linac
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
title
1
2018年8月改訂

## Slide 2: ステップ 1
タングステンのX線 発生源を定義する
鉛のX線コリメータを定義する
ジオメトリを axis = xz の [T-track] を使ってチェックする

## Slide 3
ターゲット・コリメータなし
ターゲット・コリメータあり

## Slide 4: ステップ 2
線量の二次元分布を計算する
  “off ” を削除して [T-deposit] をオンにする
  mesh, x-type …..unit を定義する
  ターゲット・コリメータ・ファントムをカバーするようにXYZ の範囲を決める
線量分布の形の特徴は？
真空部分が白になっている理由は何か
  逆に、物質があるところだけ色がつくのはなぜか

## Slide 5: 線量分布の例

## Slide 6: ステップ 3
g-show モードに切り替える
  icntl = 8 が g-show モード
  track.eps をチェック
g-show の幅を広げる
  8 倍
遮蔽を置く
  厚み：10cm
  コンクリート(組成は以下から C:\phits\data\ material.inp)
  遮蔽内側(部屋)のサイズ
    X: -20 ~ +20, Y: -20 ~ +20, Z: -20 ~ +60

## Slide 7: ステップ 4
線量を計算する
  maxcas = 300 (計算時間節約のため)
  コンクリート遮蔽中での線量を計算
  [T-Track] + 実効線量の換算計数
    ターゲットの奥側のコンクリートに [T-track] を設定
    実効線量の[multiplier]を適用する（multiplier ID=-202[前方照射]を使う）
    ヒントは \phits\recommendation\H10multiplier\H10multiplier.inp
    体系全体の線量・線量深度分布を計算する

## Slide 9: ステップ 5
100cmのコンクリートの向こう側での線量を計算する
  コンクリートの厚みを増やす
    外部ボイド “999 so 100.0” のサイズに注意
  [importance] か [weight window]を導入する

## Slide 10: ステップ 6
中性子線量を計算する
  光核反応をオンにする
  光核反応にバイアスをかける
    pnimul, importance, istdev = -2 などが有効