## Slide 1: PHITS
応用実習用資料
Neutron target
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
title
1
2018年8月改訂

## Slide 2: ステップ 1
5cmのアルミでできたビームパイプを定義
10MeV の陽子ビーム線源を定義
  ビームはパイプ中を貫通

## Slide 3: ステップ 2
ターゲットを設置し中性子を出す
  陽子をフルストップする厚みのLi
  中性子断面積と輸送スレッショルドに注意！
proton
neutron

## Slide 4: ステップ 3
モデレータ・遮蔽・反射体を設置
  モデレータ: 中性子のエネルギーを下げる
    中性子はHによって減速(下方散乱)される
  遮蔽 : ターゲットから出ていく中性子を遮る
    中性子吸収材… Gd や B
  反射体 : 中性子を反射
    Pb, Be, 等…

## Slide 5
Be reflector
Moderator (H2O)
Beam pipe
B4C shielding

## Slide 6: ステップ 4
中性子スペクトルを調整する
  中性子スぺクトルを確認
    [T-Cross] のサンプルを \phits\tallysample\t-cross\t-cross_reg.inp から持ってくる
  モデレータの材質や厚みなどを変えてみる
    必要であればmaxcas を増やす

## Slide 7: ステップ 5
統計精度を上げる
  スペクトル形状を正確に見られるように
  モデレータを分割 (スライス) して [importance]を使用
    反射体を分割するのも有効
熱中性子ピーク
= 計算を早くする

## Slide 8: ステップ 6
時間ごとのエネルギースペクトルを見る
  “t-type”, “tmin”, “tmax”, “nt” を [T-cross]に入れる
  tmin ~ 10 ns
  tmax ~ 10^7 ns (10ms)
  注意！: PHITSの時間の単位は “ns”
1.6ns – 2.1 ns
1.9ms – 2.5 ms