## Slide 1: PHITS
応用実習用資料
Environmental radioactivity
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
title
1
2024年10月改訂

## Slide 2
数百m
10m
広大な環境中の線源からの線量寄与を効率的に計算する手法
例：Cs-137で汚染された土壌に立つ建物内での線量
発生したガンマ線のほとんどは、屋内に到達しない。
=> 統計精度を上げるために、非常に多くのヒストリ計算が必要
平均自由行程～100m
効率的な計算をするには？

## Slide 3: 半無限平面の計算
200m
200m
1m
評価点(半径10cm球)
50cm
Soil
Air
200m
体系
set:c1[20000] $ World cylinder radius
set:c2[1.0] $ Density of soil g/cm3
...
[ Surface ]
10 sz 100.0 10.0 $ Detection volume
900 pz -50.0 $ Soil depth down to 50 cm
901 pz 0.0 $ Soil surface
902 pz 20000.0 $ Sky top up to 200 m
910 cz c1 $ World cylinder
groundsource.inp
[ Cell ]
10 1 -1.2e-3 -10 $ Detection volume
1 -1.2e-3 -910 901 -902 10 $ Air
2 -c2 -910 900 -901 $ Soil
900 -1 910:-900:902 $ Outer void
z
x

## Slide 4: 半無限平面の計算つづき
Soil
線源
set:c1[20000] $ World cylinder radius
set:c2[1.0] $ Density of soil g/cm3
...
[ Source ]
totfact = pi*c1*c1 $ per 1 Bq/cm2
s-type = 1
proj = photon
r0 = c1
z0 = -0.5/c2 $ 0.5g/cm2 depth
z1 = -0.5/c2 $ 0.5g/cm2
dir = all $ isotropic
e-type = 28 $ RI soource
ni = 1
137Cs 1.0 $ activity is 1 Bq
groundsource.inp
積算重量深度（密度x深さ）0.5g/cm2の一様平面線源
1Bq/cm2のCs-137
事象直後の地表面汚染でも初期移行と地面の凸凹の影響を考え、地中に線源を配置する
RI線源の設定
phits/lecture/advanced/sourceA
面積

## Slide 5: 半無限平面の計算つづき
1m
評価点(半径10cm球): Cell 10
Soil
Air
タリー
groundsource.inp
周辺線量当量
[T-Track]タリーで光子フルエンスを計算し、multiplier機能を使用することで線量換算係数を掛けて導出
phits/lecture/advanced/options
[ T-track ]
file = dose.out
mesh = reg
reg = 10
...
multiplier = 1
part = photon
mat mset1
1 (1.0e-6*3600.0 -200)
換算係数(pSv cm2)
x 10-6*3600 => Sv/h

## Slide 6: ステップ 1（半無限平面）
輸送計算(groundsource.inp)を実行してみよう
実行後、
広い範囲のフラックス分布(track.eps)
評価点周辺のフラックス分布(track_inside.eps)
を確認する。
また、
評価点の線量値(dose.out)
を確認する。

## Slide 7: ステップ 1（半無限平面）結果
# num reg volume all r.err
1 10 4.1888E+03 0.0000E+00 0.0000
track.eps
track_inside.eps
dose.out(38行目)
maxcas=100,000
評価点に一個もガンマ線が届いていない

## Slide 8: ステップ 1（半無限平面）つづき
ヒストリ数を10倍増やして実行する(maxcas=1,000,000)
実行後、
広い範囲のフラックス分布(track.eps)
評価点周辺のフラックス分布(track_inside.eps)
を確認する。
また、
評価点の線量値(dose.out)
を確認する。

## Slide 9: ステップ 1（半無限平面）結果
track.eps
track_inside.eps
dose.out(38行目)
maxcas=1,000,000
一個ガンマ線が届いた⇒統計精度を上げるのは大変
# num reg volume all r.err
1 10 4.1888E+03 6.2302E-02 1.0000

## Slide 10: 反射境界を利用した計算
…
…
無限平面
鏡像
鏡像
鏡像
鏡像
反射壁
反射壁
Soil
Air
粒子輸送
境界で反射された粒子＝鏡像領域から入射される独立粒子
無限平面から対象領域に入射される粒子“だけ”を追ったシミュレーション
= 非常に効率が良い

## Slide 11: ステップ 2（反射境界）
set:c3[1000] $ Reflection box size xy
[ Surface ]
*101 px -0.5*c3
*102 px 0.5*c3
*103 py -0.5*c3
*104 py 0.5*c3
体系
線源
[ Source ] off
...
[ Source ]
totfact = c3*c3
s-type = 2
proj = photon
x0 = -0.5*c3
x1 = 0.5*c3
y0 = -0.5*c3
y1 = 0.5*c3
[ Cell ]
…
100 1 -1.2e-3 -910 901 -902 10 #(101 -102 103 -104)
101 1 -1.2e-3 101 -102 103 -104 901 -902 10
…
200 2 -c2 -910 900 -901 #(101 -102 103 -104)
201 2 -c2 101 -102 103 -104 900 -901
offを取り除く
反射境界
面番号の前に*をつけると反射境界
輸送計算を実行し、track_inside.epsおよびdose.outを確認する

## Slide 12: ステップ 2（反射境界）結果
# num reg volume all r.err
1 10 4.1888E+03 2.0340E-02 0.0648
track_inside.eps
dose.out(38行目)
計算時間は伸びるが、
統計精度が大きく向上
反射境界で狭い領域を指定したほうがより精度が向上

## Slide 13: 孤立した建物の計算
ｚ
反射境界
反射境界
住宅地の家屋が立ち並ぶ環境  孤立した建物
どうすれば無限平面上に孤立した建物の計算ができる？

## Slide 14: 孤立した建物の計算つづき
反射境界
スコアリングボックス面を
通過する粒子をダンプ
反射境界
スコアリングボックス
ダンプデータ
＝無限平面から入射される粒子
1st step
2nd step
+
外部線源(ダンプデータ)
内部線源(内部地表線源)
二段階計算
T. Furuta, RPD167(2015)392-398

## Slide 15: ステップ 3（ダンプデータの取得）
反射境界
反射境界
スコアリングボックス
[ T-cross ]
file = cross.out
mesh = reg
reg = 1
r-from r-to area
(101 201) (102 202) 1.0
output = current
unit = 1
axis = reg
dump = -8
1 2 3 4 5 6 7 8
offを取り除く
set:c4[800] $ Scoring box size xy
set:c5[1000] $ Scoring box height
[ Surface ]
100 rpp -0.5*c4 0.5*c4 -0.5*c4 0.5*c4 -50 c5
...
[ Cell ]
...
100 1 -1.2e-3 -910 901 -902 10 #(101 -102 103 -104)
101 1 -1.2e-3 101 -102 103 -104 901 -902 10 100
102 1 -1.2e-3 -100 901 10
200 2 -c2 -910 900 -901 #(101 -102 103 -104)
201 2 -c2 101 -102 103 -104 900 -901 100
202 2 -c2 -100 -901
Scoring box
Scoring box
輸送計算を実行し、cross.out、cross_dmp.outを確認

## Slide 16: ステップ 3（ダンプデータの取得）結果
2.200000000000000D+01 4.349391048283195D+01 3.999999999997351D+02 … 2.200000000000000D+01 3.999999999990466D+02 2.453495348295788D+02 …
…
1,022,972個のガンマ線のデータ = 1,000,000ヒストリでscoreされた粒子数
kf-code x y
cross_dmp.out
cross.out(29行目)
# num area all
1 1.0000E+00 2.2713E+06 0.0027
1 Bq/cm2のCs-137で汚染された無限平面から1秒間にscoring boxに入射される粒子数

## Slide 17: ステップ 4（ダンプデータ線源）
スコアリングボックス
[ Source ] off
…
[ Source ]
totfact = 2.2713E+06
s-type = 17
file = cross_dmp.out
proj = photon
dump = -8
1 2 3 4 5 6 7 8
offを取り除く
[ T-cross ] off
file = cross.out
…
[ T-product ]
file = source.out
output = source
mesh = xyz
x-type = 2
nx = 100
...
[ Surface ]
…
101 px -0.5*c3
102 px 0.5*c3
103 py -0.5*c3
104 py 0.5*c3
*を消して、通常の境界
file=track_inside.outの
[T-track]タリーをコピー
+赤枠内を修正
output=sourceで線源発生位置を表示
輸送計算を実行し、source.epsを確認

## Slide 18: ステップ 4（ダンプデータ線源）結果
source.eps
Scoring boxに沿って線源（ダンプデータ）が発生していることを確認

## Slide 19: ステップ 5（外部線源）
外部線源(ダンプデータ)
[ Surface ]
50 rpp -248.0 248.0 -248.0 248.0 2.0 498.0
51 rpp -250.0 250.0 -250.0 250.0 0.0 500.0
52 rpp -250.0 250.0 -250.0 250.0 -50.0 0.0
...
[ Cell ]
10 1 -1.2e-3 -10
11 1 -1.2e-3 10 -50
50 3 -0.64 50 -51
20 2 -c2 -910 900 -901 -52
100 1 -1.2e-3 -910 901 -902 51
200 2 -c2 -910 900 -901 52
900 -1 910:-900:902
[ Source ]
totfact = 2.2713E+06
s-type = 17
file = cross_dmp.out
proj = photon
dump = -8
1 2 3 4 5 6 7 8
externalsource.inp
externalsource.inpを実行し、track_inside1.epsおよびdose1.outを確認
木材2cmの壁で囲まれた小屋

## Slide 20: ステップ 5（外部線源）結果
# num reg volume all r.err
1 10 4.1888E+03 1.0774E-02 0.0874
track_inside1.eps
dose1.out (38行目)

## Slide 21: ステップ 6（内部線源）
内部線源(内部地表線源)
[ Surface ]
50 rpp -248.0 248.0 -248.0 248.0 2.0 498.0
51 rpp -250.0 250.0 -250.0 250.0 0.0 500.0
52 rpp -250.0 250.0 -250.0 250.0 -50.0 0.0
...
[ Cell ]
10 1 -1.2e-3 -10
11 1 -1.2e-3 10 -50
50 3 -0.64 50 -51
20 2 -c2 -910 900 -901 -52
100 1 -1.2e-3 -910 901 -902 51
200 2 -c2 -910 900 -901 52
900 -1 910:-900:902
[ Source ]
totfact = c4*c4-500*500
reg = 200
s-type = 2
proj = photon
x0 = -0.5*c4
x1 = 0.5*c4
y0 = -0.5*c4
y1 = 0.5*c4
…
internalsource.inpを実行し、track_inside2.epsおよびdose2.outを確認
internalsource.inp
Scoring box内で小屋の下には汚染源が無いものとしてreg=200のみを線源とする

## Slide 22: ステップ 6（内部線源）結果
track_inside1.eps
dose1.out (38行目)
# num reg volume all r.err
1 10 4.1888E+03 2.0261E-03 0.1278

## Slide 23: ステップ 7（Sumtally）
内部線源(内部地表線源)
外部線源(ダンプデータ)
+
sumtally.inp
[ T-track ]
file = track_inside.out
…
sumtally start
isumtally = 2
nfile = 2
track_inside1.out 1.0
track_inside2.out 1.0
sfile = track_inside.out
sumfactor = 2.0
sumtally end…
Sumtallyサブセクション
track_inside1.outとtrack_inside2.outを1:1で足し合わせて平均
平均ではなく、足し合わせにするので、x 2.0
Sumtallyの設定
phits/lecture/utility/sumtally
[ Parameter ]
icntl = 13
sumtally.inpを実行し、track_inside.epsを確認

## Slide 24: ステップ 7（Sumtally）結果
track_inside.eps
vdose.eps
# num reg volume all r.err
1 10 4.1888E+03 1.2800E-02 0.0763
dose.out (38行目)
小屋中央(1x1m2)の垂直方向の線量分布
線量が垂直方向に上昇
=> 2階のほうが線量が高い
無限平面上の線量(2.0340E-02)の半分強
線量が低減した主な原因は？

## Slide 25: ステップ 7（Sumtally）結果
track_inside.eps
vdose.eps
小屋中央(1x1m2)の垂直方向の線量分布
線量が垂直方向に上昇
=> 2階のほうが線量が高い
# num reg volume all r.err
1 10 4.1888E+03 1.2800E-02 0.0763
dose.out (38行目)
無限平面上の線量(2.0340E-02)の半分強
線量が低減した主な原因は？

## Slide 26: ステップ 8（遮蔽効果）
+
外部線源(ダンプデータ)
内部線源(内部地表線源)
[ Cell ]
…
50 1 -1.2e-3 50 -51
…
internalsource.inp
externalsource.inp
壁の材質、密度を空気に変える
externalsource.inpおよびinternalsource.inpを実行し、
dose1.outおよびdose2.outを確認
小屋内線量（1.2800E-02Sv/h）と無限平面上線量（2.0340E-02Sv/h）と比較

## Slide 27: ステップ 8（遮蔽効果）結果
 | 外部線源 | 内部線源 | Total
①無限平面上の線量 | - | - | 2.0340E-02
②小屋内の線量 | 1.0774E-02 | 2.0261E-03 | 1.2800E-02
③壁なしの線量 | 1.1288E-02 | 2.3418E-03 | 1.3630E-02
線量低減係数 ＝
②小屋内の線量
①無限平面上の線量
遮蔽係数 ＝
②小屋内の線量
③壁なしの線量
＝ 0.63
＝ 0.94
木造家屋の屋内線量が低減する主な理由は外壁の遮蔽効果ではなく、家屋の床下に汚染源が無いことによる低減効果

## Slide 28: まとめ
T. Furuta, J. Nucl Sci. Technol. 52(2015)897-904
T. Furuta, Radiat. Prot. Dosim. 167(2015)392-398
反射境界と二段階計算を組み合わせることで、環境放射線の線量評価で必要となる無限環境下の線量計算を効率的に実施可能
反射境界と二段階計算の組み合わせ
本手法を用いた各種建物の線量低減効果の研究