## Slide 1: PHITS
リッジフィルタの調整方法
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
title
1
2022年2月改訂
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 2: リッジフィルタの構造が分からない場合は 線量深さ分布を再現するようにその形状を調整する
2
phits.inpを実行してHIMAC 290 MeV/nのSOBPビームを再現した例
*Ando et al. Int J Radiat Biol. 1998;74(1):129-138

## Slide 3: 関数を使って形状を表現する
3
ridge-surface.inp
$ Ridge Filter Area
set: c1[-50.0] $ Z position of ridge filter
set: c2[2.9] $ maximum height of ridge filter
set: c3[0.02] $ width of each mesh
set: c4[50] $ number of height data
set: c5[1.5] $ power index of curve…
for -c3*c4 < x < c3*c4
track-ridge.eps
with icntl = 8
c2
c1
c3
x
c4
c1: リッジフィルタ頂点のz座標
c2: リッジフィルタの高さ（SOBPの幅）
c3*c4: リッジフィルタの半分幅（１に固定、変更不可）
c5: 側面の曲率（SOBPの傾き）

## Slide 4: リッジフィルタの高さ（c2）を調整
4
SOBPの幅が変化

## Slide 5: リッジフィルタの曲率（c5）を調整
5
SOBPの傾きが変化